# ФИБРОПЕНОБЕТОН И ВСЁ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА

# Блоки из фибропенобетона ГОСТ 21520-89

Фибропенобетон – на вид неброский серый материал, внешне напоминающий пемзу, а внутренне – пористый шоколад. Он экономичен, легок, прочен, влагостоек, долговечен, морозостоек, не горюч, технологичен. Обладает высокими характеристиками тепло- и звукоизоляции, экологичности.

Назначение: фибропеноблоки для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий; монолитный фибропенобетон для заливки кровель, полов, монолитный стен.

Структура: мелкие замкнутые поры определяют высокие эксплуатационные показатели пенобетона: тепло и шумозащитные свойства; пожаростойкость; долговечность; хорошую обрабатываемость и экологическую безопасность.

Состав:  портландцемент ПЦ500Д0, песок (Алтай), вода (структурированная), пенообразователь ПБ 2000; фиброволокно (пластификатор по желанию клиента). Все материалы для изготовления блоков соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам ГОСТ 25485.

# Вид твердения: неавтоклавный.

Ориентировочная цена на 2013 год от 1 м3*:

| Размеры блоков | Фибропеноблок, руб | Кол-во блоков в 1 м3, шт |
| --- | --- | --- |
|  | D600 | D800 |  |
| 600х300х100 | 92,5 | 92,5 | 55 |
| 600х300х150 | 135 | 135 | 37 |
| 600х300х200 | 185 | 185 | 27 |
| Стоимость 1 м3, руб | 5000 | 5000 | - |
| Некондиция (для утепления) | 4000 | 4000 | - |

Поддон возвратная тара, цена за поддон 150 руб. Срок возврата 1 месяц со дня продажи.

Розница(менее 1 м3): Цена договорная.

Заливка монолитным пенобетоном кровли, стен, пола, опалубки:

Монолитный пенобетон D600,D800 от 6000 руб/м3. Заливка опалубки свыше 3 метров – цена договорная.

Кладка пеноблоков - перегородочных от 500 руб/м2, стеновых 1500 - 2000руб/м2,

Заливка пола пенобетоном - цена договорная, в зависимости от используемых добавок (фибра, пластификаторы и д.р.).

* Цены ориентировочные, зависят от «плавающих»  цен на сырьё и от объема заказа.

Цены указаны за наличный расчет, безнал – плюс 6%. Доставка оплачивается отдельно.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА:

Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии:				D400-800

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие, не менее:				В2 (М30)

Марка бетона по морозостойкости, не менее:						F50

Коэффициент теплопроводности:								0,13 Ватт/м

Усадка при высыхании, не более:								0,7 мм/м

Вес одного блока:										13-27 кг

Блоки других размеров и с другими техническими характеристиками изготавливаются по индивидуальному заказу.

ООО "ФРИЗ" является официальным дилером ПО "Пенобетон Урал"

г. Екатеринбург - производителя оборудования для производства пенобетона.

Установка ПБС-180АТ** – турбулентный пенобетоносмеситель с автоматизированным процессом приготовления смеси. Предназначен для изготовления пеноблоков в стационарных условиях, а также приготовления пенобетона на строительной площадке: заливка стен, полов, крыш.

Производительность – до 2 м3/час.

Ёмкость смесительного бака  - 180л.

Давление воздуха – 1,8МПа (150л/мин).

Толщина стенки бака - 8 мм(!).

Тип привода – ременной.

Сеть  -  трёхфазная 380В,  50 Гц.

Потребляемая мощность – 5,5 кВт.

Габаритные размеры – 1000х750х1600 (350кг).

Пеногенератор НЕ требуется.

# Комплект поставки**:

-пенобетоносмеситель - 1шт.

-шланг напорный д50,10м.-1шт.

-технический паспорт.

-технический регламент производства

пенобетона

# Цена  в зависимости от комплектации:

# ПБС-180Ат "Родонит" (220 вольт) - 95-97 тыс. руб.

# ПБС-180Ат "БРИС" (380 вольт) - 92,5-95 тыс. руб.– под заказ*

# ПБС-250АТ* автоматическая установка – турбулентный

смеситель – производительность от 3м3/час; 7,5кВт,

габаритные размеры – 1000х750х1600 (400кг)

# Цена  в зависимости от комплектации – 100-112 тыс. руб. –

под заказ*

# ПБС-500АТ* автоматическая установка – турбулентный

смеситель -  производительность от 4м3/час; 11,0 кВт,

размеры – 1300х800х1600 (500кг)

# Цена  в зависимости от комплектации – 115-119 тыс. руб. – под заказ*

СУ-700 смеситель универсальный – позволяет производить как пенобетон (с пеногенератором в отличие от ПБС), так и полистиролбетон и другие строительные смеси. Производительность – до 6 м3/час полистиролбетона, до 4 м3/час пенобетона, размеры 2750х1000х1400 (600кг).

# Цена  в зависимости от комплектации (с пеногенератором или без) – 225-270 тыс. руб. – под заказ*

* Цены указаны за наличный расчет, безнал – плюс 6%.

Доставка оплачивается отдельно. Цена варьируется в зависимости от

комлектации.

** Все установки могут оснащаться или не оснащаться автоматикой

по желанию покупателя. Так же по выбору клиента установка может

быть оснащена фланцевым затвором или шаровым краном.

Оборудование можно удешевить за счет смены технических характеристик или надежности.

# Дополнительные аксессуары для производства пенобетона

# Форма металлическая

Размер ячейки - 588х300х188 (24 ячейки, 0,8 м3), перегородочный - 588х300х92 (48 ячейки) или 588х300х100 мм (46 ячейки). Масса – 225 кг (430 - для 46, 450 – для 48 ячеек). Габариты формы 1250х2500х300 мм. Форма с размером ячейки 600х300х200: 20 ячеек, габариты формы: 1264х2170х300 мм, 290 кг (изготавливаются под заказ). Погрешность в размерах  -  ± 2 мм. Все формы укомплектованы замками. Основание (фанера или лист стали) в комплект не входит.

Цена (нал)– 16000 – 18000  руб/шт, для перегородочных – 23000--25000 (92 мм, 48 шт) или  (100 мм, 44 шт), 200х300х600 (20 ячеек) – 17000  - 19000 руб. –под заказ*

Размер ячеек 600х300х200 (14 ячеек, 0,5 м3), размер формы 1,30 м х 1,50 м., Вес 112 кг.

Цена (нал) – 10000 руб/шт

Форма из ламинированной фанеры

Производитель ООО «ФРИЗ».

Размер форм 0,2 м³.

Возможны следующие варианты:

1.Размер ячеек 600х300х200 (6 ячеек), 600х300х100 (12 ячеек).

2.Размер ячеек 500х300х200 (6 ячеек ), 500х300х100(12ячеек).

3.Комплект 2 в 1. В комплект входит: 2 боковины и 2 комплекта перегородок на 500 и на 600. Размер ячеек: 600х300х200 (6 ячеек), 600х300х100 (12 ячеек), 500х300х200 (6 ячеек ), 500х300х100(12ячеек).Формы выполнены без основания что позволяет трансформировать их из 600 в 500 с заменой внутренних перегородок и верхних и боковых стяжек.

Основание (фанера) в комплект не входит, но может приобретаться отдельно.

4.Индивидуальный заказ по размерам заказчика.

Формы изготавливаются под заказ в короткие сроки 2-3 дня.

Цена (нал): Формы для стеновых блоков без дна (600/200)– 3200 руб, для перегородочныхбез дна (600/100)–4200 руб. Комплект форм 2 в 1 без дна (600/500/200 или 600/500/100) - 6000 руб. **

Смазка для форм (опалубки) "Пенобетон"

# Описание:

Смазка для форм и опалубки «Пенобетон» - маслосодержащая жидкость с добавлением присадок, обеспечивающая непрерывный масляный разделительный слой между формой (опалубкой) и бетоном. Не имеет неприятного запаха, не токсична. Входящее в состав масло защищает ламинированную форму от воды, а металлическую от коррозии.

# Применение:

Смазка для форм и опалубки «Пенобетон» - это полностью готовый к использованию продукт. Перед употреблением смазку необходимо взболтать, а затем наносить на формы (опалубку) желательно с помощью пульверизатора, тонким слоем, избегая образования луж и подтеков. При нанесении на небольшие поверхности можно использовать валик или кисть. Расход на 1 м3 пенобетона около 0,5 л смазки.

# Цена:  100 руб/ 1л – в наличии.

# Фиброволокно  (полипропиленовая фибра)

Тара – коробка. Фасовка – 12 кг. Размер - 3, 6, 12 и 18 мм.

Тончайшее синтетическое волокно быстро и равномерно распределяется по всему объему пенобетона, создает объемно-пространственное армирование, препятствует образованию и развитию внутренних дефектов пенобетона, уменьшает количество сколов граней блоков и увеличивает прочность до 25% (расход 0,1 - 0,3кг на 1м3).

# Ориентировочная цена – 3200 руб/коробка – под заказ*

# 160 руб/600 грамм - в наличии

# Комплексная добавка для пенобетона (ПЛАСТИФИКАТОР РТ-2)

Тара – мешок. Фасовка – 20 кг.

Внешний вид – светло-коричневый порошок.

Добавка соответствует требованиям, предъявляемым к суперпластификаторам и ускорителям твердения согласно ГОСТу 24211-03.

Добавка позволяет увеличить прочность пенобетона на сжатие – не менее чем на 35 % из равноподвижной смеси в возрасте 24 часа, по сравнению с эталоном при температуре твердения 20±5°С. В пенобетонный раствор рекомендуется вводить добавку в количестве 0,1% от массы цемента. При введении добавки увеличивается подвижность пенобетонной смеси с одновременным увеличением прочности.

Ориентировочная цена – 1800  руб/мешок – под заказ

100 руб/ 100 грамм - в наличии

Суперпластификатор и ускоритель твердения «Реламикс-М»

Ориентировочная цена – 1800  руб/мешок – под заказ

Универсальный суперпластификатор «Полипласт СП-1»

Ориентировочная цена – 1800  руб/мешок – под заказ

# ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ

ПБ-2000Синтетический пенообразователь (пеноконцентрат)

ПБ 2000 был разработан специально для производства пенобетона. Данный пенообразователь при производстве пенобетона дает устойчивую пену низкой кратности. Если у Вас проблемы при получении пенобетона с твердением или оседанием, то мы рекомендуем Вам приобрести у нас пробную партию, т.к. эти характеристики пенобетона зависят от используемого пеноконцентрата.

Характеристики ПБ-2000:                                                                                                      • Цвет: желтый; жидкость без расслоения и осадка;                                                                            • Плотность: 1000-1200 кг/м3 при комнатной температуре;                                                       • Коэффициент стойкости в цементном тесте: 0.99;                                                                   • Стойкость на истечение жидкости из пены (первая капля): 50 минут;                                               • Расход на 1 м3 пенобетона плотности D650: 0,5 - 1 литра (зависит от жесткости воды).

Преимущества пенообразователя для пенобетона ПБ-2000:                                                                     1. Синтетические пенообразователи можно хранить в неотапливаемом помещении, т.к. они не теряют свойств при температуре ниже 0°C, в отличие от обычных органических пенообразователей                                                                                                                                                                                2. ПБ 2000 не имеет резкого отталкивающего запаха.                                                                       3. Раствор ПБ2000 можно заготовить на месяц вперед - что сохранит рабочее время, необходимое владельцам установок с пеногенератором.                                                                                       4. ПБ 2000 не боится добавок, укрепляющих пенобетон и ускоряющих его твердение.                                       5. Синтетические пенообразователи хорошо совместимы с турбулентными пенобетоносмесителями (хорошо вспениваются без пеногенератора).                                                                                                                                             6. ПБ 2000 дешевле качественных импортных протеиновых пенообразователей.

Бочка 200 л - 20 000 руб - под заказ;

Продажа от 5 л, 150 руб/л - в наличии

# ЭКОПЕН (протеиновый)

Пеноконцентрат «Экопен», изготовленный по ТУ 2482-003-13420175-2006, предназначен для изготовления технической пены, используемой при производстве пенобетона различных марок. Объемный вес пенобетона может находиться в диапазоне 150 – 1800 кг/м3. Пенообразователь «Экопен» полностью протеиновый, что обеспечивает лучшие характеристики по устойчивости пены в цементном растворе, а главное более высокие прочностные показатели пенобетона. Пенообразователь «Экопен» позволяет получать очень качественный мелкопористый пенобетон.

# Характеристики пеноконцентрата «Экопен»:

# • Внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета;

# • Плотность при 20° С: 1130 кг/м3;

# • Водородный показатель: pH = 8.0 – 9.0;

# • Температура застывания: минус 15° С (после размораживания свойства пенообразователя не меняются);

# • Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при температуре -15° С: до +40° С - 12 месяцев;

# • Токсичность: экологически чистый продукт;

# • Санитарно-эпидемиологическое заключение №74.50.03.248.П003037.10.09 от 20.10.2009 г.

# Характеристика пены на основе пеноконцентрата «Экопен»:

# • Концентрация рабочего раствора: 2.0 – 2.5 г/л (соотношение пеноконцентрата и воды  1:50, 1:40 соответственно);

# • Внешний вид: Белого цвета с равномерной микропористой структурой;

# • Кратность пены: 7 – 40;

# • Стойкость пены в цементном растворе: не менее 98%;

# • Выход пены из 1 кг пенообразователя: 830 л;

# • Синерезис (отделение первой капли): не менее 10 мин.

Бочка 240 л , 23000 руб, – Под заказ*

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА «Геркулес»

Применяется в качестве кладочного раствора при строительстве внутренних и наружных стен из ячеистого бетона (пенобетона) и других подобных высокопористых материалов. Пригоден для выравнивания неглубоких (до 10 мм) дефектов на полах и стенах.

Технические характеристики

Фасовка: 25 кг, Цвет: серый

Размер частиц наполнителя: не более 0,63 мм

Насыпная плотность: около 1,5 кг/дм³

Температура нанесения: от +5 C до +30 С

Морозостойкость, циклы: не менее 50

Жизнеспособность раствора: 5 часов после смешивания с водой

Адгезия к основанию: не менее 0,7 МПа

Расход клея: 3-3,5 кг на кв. м.(при толщине слоя около 2 мм)

Ориентировочная цена – 200 руб/мешок 25 кг – под заказ*

ЦЕМЕНТ ПЦ500 Д0 (Топки).

Цена 350 руб/50 кг*,

ПЕСОК (Алтай).

Цена 70 руб/50 кг*

Продажа от 5 кг и выше

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Покупка хорошего оборудования – дорогое удовольствие, но есть великолепное решение этой задачи – арендовать оборудование. Сделать это легко и быстро можно с помощью научно- производственной компании «ФРИЗ». Наши клиенты получают только качественное оборудование, которое обязательно проходит тщательную проверку перед сдачей в аренду.

Мы работаем по наличному и безналичному расчетам.

Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС180АТ

Предназначен для изготовления пеноблоков в стационарных условиях. Отличается компактностью и неприхотливостью, рассчитан на использование даже в гараже. Производительность пенобетоносмесителя составляет не менее 2 м3 пенобетонной смеси в час. Взяв в аренду пенобетоносмеситель, Вы получите профессиональную консультацию по эксплуатации оборудования от специалистов ООО «ФРИЗ».

Конструктивные особенности: Пенобетоносмеситель ПБС180Ат - полуавтоматический турбулентный смеситель-активатор циклического действия. Служит для изготовления пенобетонов плотностью от 300 до 800 кг/м3 и транспортировки их по бетонопроводу к месту использования.  Загрузка составляющих смеси производится отдельными порциями через загрузочный люк. Для полноценной работы ПБС180Ат необходим компрессор.

Компрессор КРАТОН

Конструктивные особенности:

• Охлаждение встроенным вентилятором.

• Регулятор давления с градуированной шкалой и

предохранительным клапаном.

• Манометр давления в ресивере.

• Манометр давления на выходе.

Стоимость аренды:   – 400 руб/сутки

Внимание! Аренда Компрессора КРАТОН производится только в комплекте с пенобетоносмесителем ПБС 180АТ.

- Цены указаны за наличный расчет, безнал – плюс 6%.

- Доставка со склада оплачивается отдельно.

Отгрузка осуществляется со склада (г. Новокузнецк, ул. Садопарковая 20 а)

на автотранспорт покупателя.

УСЛУГИ

Сварочные работы любой сложности

Сварочные работы от 1000 руб  Профессиональная сварка любой сложности. Сварщик 5-го разряда. Стаж 10 лет. Стоимость каждого заказа индивидуальна (зависит от сложности). Есть возможность сварки без электричесва, с использованием бензогенератора.

Ремонт холодильников

# Ремонт от 600 руб. Ремонт бытовых холодильников и торгового оборудования на месте, любой марки и сложности. Выезд в день обращения. Гарантия.

# Монтаж и ремонт кондиционеров

# Монтаж любой сложности, ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров всех марок. Гарантия.

# Будем рады сотрудничеству

Всю подробную информацию узнавайте по нашим телефонам

Внимание цены указаны от 06 .08.2013 года

# Text boxes

структура

1- бак смесителя; 2 - электродвигатель; 3 - воздуховод;

4 - манометр; 5 – кран для выхода пенобетона; 6 - пульт управления; 7- основание; 8 - крышка; 9 – рукоятка.

Форма для стеновых блоков с дном (600/200)

Форма для стеновых блоков без дна (600/200) –слева

Форма для перегородочных без дна (500/100) – справа

Стоимость аренды:   –  6000 руб/сут

Сеть - трёхфазная 380В, 50Гц

Потребляемая мощность – 5,5 кВт

Габаритные размеры – 1000х750х1600(350кг).

Технические характеристики:

Производительность – от 2м. куб/час

Ёмкость смесительного бака – 180 л.

Необходимое давление воздуха –

1,8МПа(150л/мин)

Технические характеристики

Напряжение питания  - 220 В

Номинальная мощность - 2200 Вт

Частота вращения двигателя  - 2850 минˉ¹

Максимальное давление - 8 атм

Производительность - 260 л/мин

Объем ресивера - 24 л

Вид передачи - прямая

Тип двигателя - асинхронный однофазный

Габариты упаковки - 605х290х650 мм

Вес - 28,0 кг